Об утверждении проектов планировки и межевания

территории для размещения объекта «Распределительный газопровод низкого давления, от точки подключения №1, расположенной по адресу:

г. Геленджик, ул. Кирова на пересечении с ул. Курзальной, до точки подключения №2, расположенной по адресу: г. Геленджик,

ул. Революционная на пересечении с ул. Курзальной, необходимый

для подключения многоквартирного жилого дома, расположенного

по адресу: г. Геленджик, ул. Курзальная, 1а»

Учитывая протокол публичных слушаний по документации по планировке территории от 3 ноября 2017 года, заключение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город-курорт Геленджик о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Распределительный газопровод низкого давления, от точки подключения №1, расположенной по адресу: г. Геленджик, ул. Кирова на пересечении с ул. Курзальной, до точки подключения №2, расположенной по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная на пересечении с ул. Курзальной, необходимый для подключения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Курзальная, 1а» от 24 ноября    2017 года, руководствуясь статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября   2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона   от 29 декабря 2017 года №463-ФЗ), постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 20 февраля 2015 года №634 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории муниципального образования город-курорт Геленджик», постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 18 октября 2017 года №3520 «О назначении и проведении публичных слушаний по проекту планировки линейного объекта», статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта «Распределительный газопровод низкого давления, от точки подключения №1, расположенной по адресу: г. Геленджик, ул. Кирова на пересечении с ул. Курзальной, до точки подключения №2, расположенной по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная на пересечении с ул. Курзальной, необходимый для подключения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Курзальная, 1а» (далее - проект планировки и проект межевания) в составе:

1) проекта планировки территории. Графической части (приложение №1);

2) положения о размещении линейного объекта (приложение №2).

2. Опубликовать настоящее постановление в Геленджикской городской газете «Прибой».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее семи дней со дня его подписания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик               А.В. Рытова.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

город-курорт Геленджик                                   В.А. Хрестин

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик

от ____________ № ______

ПОЛОЖЕНИЕ

о размещении объекта, характеристиках планируемого развития территории

1. Характеристики планируемого развития территории

1.1. Основание для подготовки документации по планировке территории, расположение объекта

Документация по планировке территории (проект планировки и межевания территории) для размещения объекта «Распределительный газопровод низкого давления, от точки подключения №1, расположенной по адресу: г. Геленджик, ул. Кирова на пересечении с ул. Курзальной, до точки подключения №2, расположенной по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная на пересечении с ул. Курзальной, необходимая для подключения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Геленджик,               ул. Курзальная, 1а» разработана на основании договора, заключенного между                   АО «Газпром газораспределение Краснодар» и ООО КО «МегаПолис», постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от  18 октября 2017 года №3520 «О назначении и проведении публичных слушаний по проекту планировки линейного объекта».

Проектируемый объект расположен по адресу: Краснодарский край,                     г. Геленджик.

1.2.  Существующая  территориально-планировочная  организация,

краткая характеристика

Трассировка проектируемого газопровода решена с учетом расположения проектируемых коммуникаций и сооружений в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011, а также технических условий СЩ-01/2-04-06/607 от 25.03.2015, выданных ОАО «Газпром газораспределение Краснодар».

Согласно техническим условиям, строительство распределительного газопровода низкого давления Ду200 от точки подключения №1 до точки подключения №2 предусматривается взамен существующего газопровода. Проектом предусматривается, согласно технических условий ОАО «Газпром газораспределение Краснодар» СЩ-01/2-04-06/607 от 25.03.2015, точка подключения:

- №1 – существующий подземный газопровод низкого давления Ду150 по ул. Кирова на пересечении с ул. Курзальной. Давление газа в точке подключения: - максимальное - 0,003 МПа, - минимальное – 0,002 Мпа;

- №2 – существующий подземный газопровод низкого давления Ду100 по ул. Революционной на пересечении с ул. Курзальной. Укладка проектируемого газопровода осуществляется в траншею преимущественно открытым способом. В качестве основного материла подземного газопровода используется полиэтиленовая труба ПЭ100 SDR11 по ГОСТ Р 50838-2009. Проектируемый распределительный газопровод прокладывается взамен существующего газопровода Ду200.

Прокладка газопровода предусматривается с разборкой существующего асфальтового покрытия с последующим восстановлением. Проектные решения по устройству проектируемого газопровода включают: - прокладку подземного газопровода низкого давления (P=0,002-0,003МПа) из полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 по ГОСТ Р 50838-2009: - 250х22,7 L=211,51 м; - прокладку подземного газопровода низкого давления (P=0,002-0,003МПа) из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91*: - ∅219х6,0 L= 1,0 м; - ∅159х6,0                   L= 0,5 м; Трубы стальные и полиэтиленовые выпускаются отечественными заводами и имеют сертификат качества завода - изготовителя, изготовлены в соответствии с требованиями стандартов или технических условий.

Трубы, применяемые при строительстве, должны быть испытаны гидравлическим давлением на заводе-изготовителе или иметь запись в сертификате о гарантии того, что выдержат гидравлическое давление, величина 17/15-ДПТ Инв. № подл. Изм. Кол.уч Лист № Подп. Дата Подп. и дата Взам. инв. № 8 которого соответствует требованиям стандартов или технических условий на трубы.

Вдоль трассы газопровода, выполненной из полиэтиленовых труб, уложить ленту сигнальную детекционную по ТУ 2245-028-00203536-96 шириной не менее 0.2 метра с несмываемой надписью «Огнеопасно - газ» на расстоянии не менее 0.2 метра от верхней образующей газопровода. Согласно технических условий СЩ-01/2-04-06/607 от 25.03.2015, выданных АО «Газпром газораспределение Краснодар», для обозначения трассы полиэтиленового газопровода предусматривается укладка электронных маркеров, имеющих индивидуальный идентификационный номер (при глубине установки до 1,5 м - шаровые маркеры 3М Scotchmark 1405-XR/ID, при глубине установки               до 2,4 м – полноразмерные маркеры 3М Scotchmark 1254/ID).

Установка электронных маркеров осуществляется в характерных точках трассы газопровода (углы поворота, пересечения с подземными коммуникациями, пикетажные отметки). Сварное соединение должно быть равнопрочное основному металлу труб или иметь гарантированный заводом-изготовителем, согласно стандарту и техническим условиям на трубы, коэффициент прочности сварного соединения.

Присоединение полиэтиленового газопровода к стальному выполнены переходником. Переходник «полиэтилен-сталь» укладывается на основание из песка h=10см, длиной по 1 м в каждую сторону и засыпается песком на всю высоту траншеи. Неразъемные соединения полиэтилен-сталь должны иметь разрешение Ростехнадзора и Сертификат соответствия на их изготовление. Расстояние по горизонтали в свету до зданий и сооружений принято согласно табл.В.1 (приложение В) СП 62.13330.2011. Согласно п. 5.1.1 СП 62.13330.2011, в местах, где расстояния по горизонтали в свету до зданий и сооружений, регламентированные табл.В.1 (приложение В) СП 62.13330.2011, выполнить не представляется возможным, допускается уменьшение минимально допустимых расстояний при выполнении следующих условий: при прокладке подземных газопроводов давлением до 0,6 МПа в стесненных условиях, на отдельных участках трассы, между зданиями и под арками зданий, а также газопроводов давлением свыше 0,6 МПа при сближении их с отдельно стоящими подсобными строениями (зданиями без постоянного присутствия людей) разрешается сокращать не более чем на 50 % расстояния в стесненных условиях и не более 25 % - в особых природных условиях.

При этом на участках сближения и на расстоянии не менее 5 м в каждую сторону от этих участков следует применять один из следующих вариантов: для стальных газопроводов: бесшовные трубы; 17/15-ДПТ Инв. № подл. Изм. Кол.уч Лист № Подп. Дата Подп. и дата Взам. инв. № 9 электросварные трубы при 100 %-ном контроле физическими методами заводских сварных соединений;

электросварные трубы, не прошедшие указанного выше контроля, проложенные в защитном футляре;

для полиэтиленовых газопроводов: длинномерные трубы без соединений; трубы мерной длины, соединенные сваркой нагретым инструментом встык, выполненной на сварочной технике высокой степени автоматизации, или соединенные деталями с ЗН;

трубы мерной длины, сваренные сварочной техникой средней степени автоматизации, проложенные в футляре;

трубы мерной длины, сваренные сварочной техникой с ручным управлением при 100% контроле стыков физическими методами, проложенные в футляре. Монтажные стыки стальных газопроводов должны проходить                     100% контроль физическими методами. Точка подключения №2. Давление в точке подключения: Давление газа в точке подключения: Максимальное: 0,003 Мпа. Минимальное: 0,002 Мпа.

1.3. Технико-экономическая характеристика линейного объекта

| Наименование процедуры | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Продолжительность строительства газопровода низкого давления | месяц | 3,0 | - |
| Общая стоимость строительства, в том числе строительно-монтажных работ | тыс. руб. | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Прогнозируемый срок эксплуатации газопровода | год | 50 | - |
| Общая протяженность проектируемого газопровода низкого давления | м | 228,07 | - |
| Врезка проектируемого подземного полиэтиленового газопровода низкого давления Ду200 в существующий подземный стальной газопровод низкого давления Ду150 | шт. | 1 | - |
| Переврезка проектируемого подземного полиэтиленового газопровода низкого давления Ду25 в существующий подземный стальной газопровод низкого давления Ду25 | шт. | 4 | - |
| Переврезка проектируемого подземного полиэтиленового газопровода низкого давления Ду50 в существующий подземный стальной газопровод низкого давления Ду50 | шт. | 1 | - |
| Переврезка проектируемого подземного полиэтиленового газопровода низкого давления Ду80 в существующий подземный стальной газопровод низкого давления Ду80 | шт. | 5 | - |
| Врезка проектируемого подземного полиэтиленового газопровода низкого давления Ду200 в существующий подземный стальной газопровод низкого давления Ду200 | шт. | 1 | - |
| Подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления ПЭ100 SDR11 - 250х22,7 | м | 211,51 | ГОСТ Р50838-2009 |
| Подземный стальной газопровод низкого давления 159х6,0 | м | 0,5 | ГОСТ 10704-91, изоляция «ВУС» ГОСТ 9.602-2005 |
| Подземный стальной газопровод низкого давления 219х6,0 | м | 1,0 | ГОСТ 10704-91, изоляция «ВУС» ГОСТ 9.602-2005 |
| Подземный стальной газопровод низкого давления 89х4,0 | м | 7 | ГОСТ 10704-91, изоляция «ВУС» ГОСТ 9.602-2005 |
| Подземный стальной газопровод низкого давления 32х2,8 | м | 4,2 | ГОСТ 10704-91, изоляция «ВУС» ГОСТ 9.602-2005 |

1.4. Информация о требованиях экологической безопасности

Проектом  предусмотрены  природоохранные  мероприятия как  полностью исключающие  вредное  воздействие,  так  и  сводящие  к  минимуму  ущерб окружающей природной среде.

Таким  образом,  проектная  документация  соответствует требованиям экологической  безопасности  в  соответствии  с  Законом Российской Федерации  от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об  охране окружающей среды», а созданная планировочная структура позволяет обеспечить:

- экологическую  безопасность  на  испрашиваемой  территории;

- соблюдение санитарно-гигиенических  требований  по  организации  хозяйственной  деятельности  без увеличения экологической нагрузки на прилегающую территорию.

В  случае  нарушения  норм  и  правил  производства  строительно-монтажных работ,  эксплуатации  оборудования  при  осуществлении  хозяйственной деятельности  лицо, осуществляющее строительство, несет  ответственность  в  соответствии  с законодательством Российской Федерации.

Начальник управления

архитектуры и градостроительства

администрации муниципального образования

город-курорт Геленджик –

главный архитектор                                                                                В.А. Ревякин