ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к постановлению администрации муниципального образования

город-курорт Геленджик

от____________№___________

«ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к постановлению администрации муниципального образования

город-курорт Геленджик

от 29 июня 2020 года №1079

(в редакции постановления администрации муниципального образования

город-курорт Геленджик

от____________№___________)

# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК

Схема размещения рекламных конструкций (сити-формат 1,2х1,8 м) на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в государственной собственности Краснодарского края или муниципальной собственности муниципального образования город-курорт Геленджик в границах муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - Схема размещения рекламных конструкций

(сити-формат 1,2х1,8 м) на территории муниципального образования город-курорт Геленджик)

2021 год

Раздел I

Схема размещения рекламных конструкций (сити-формат 1,2х1,8м) на территории

муниципального образования город – курорт Геленджик

- место размещения рекламной конструкции

- место размещения рекламной конструкции

Раздел II

Карта размещения рекламных конструкций (сити-формат 1,2х1,8м) на территории

муниципального образования город – курорт Геленджик

№1 ул. Революционная, вблизи отеля «Кемпински»                   №2 ул. Революционная, вблизи отеля «Кемпински»

№3 ул. Кирова, напротив дома №64                                                №4 ул. Кирова, напротив дома №64

Раздел III

Типы и виды рекламных конструкций, технические характеристики

Сити-формат – двухсторонняя рекламная конструкция малого формата с внутренним подсветом, двумя информационными полями, размер каждого из которых составляет 1,2 x 1,8 м. Площадь информационного поля рекламной конструкции определяется общей площадью его внешних поверхностей. Сити-формат предназначен для размещения рекламы, социальной рекламы.

Информация на рекламных конструкциях должна размещаться с соблюдением требований законодательства о государственном языке Российской Федерации. Рекламная конструкция должна быть спроектирована, изготовлена и установлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, технических регламентов, санитарных норм и правил (в том числе требований к освещённости, электромагнитному излучению и пр.), с требованиями пожарной безопасности, законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании и других нормативных актов, содержащих требования к рекламным конструкциям.

1. Общие требования и технические характеристики.

Для размещения сити-формата разрабатывается проектная документация с целью обеспечения безопасности при ее установке, монтаже и эксплуатации. Проектирование, изготовление, монтаж, эксплуатация и утилизация рекламных конструкций и их частей должны соответствовать установленным в Российской Федерации требованиям качества и безопасности, предъявляемым к продукции, производственным процессам, эксплуатации и услугам согласно действующему законодательству Российской Федерации.

В основе сити-формата лежит внутренний стальной каркас и короб, выполненный из алюминиевого профиля высокого качества.

Расположение рекламного поля: вертикальное.

Количество опорных стоек: одна.

Информационная панель представляет собой алюминиевый короб, закреплённый на усиленный стальной каркас прочности. Опорная стойка прямоугольной формы должна быть декоративно облицована конструкционными алюминиевыми или пластиковыми профилями. В качестве заполнения створной рамы используется антивандальный материал толщиной 6 мм: закалённое стекло, поликарбонат, оргстекло.

Основной цвет рекламной конструкции: черный. Покрытие рекламной конструкции – порошковое напыление с антикоррозионными ингибиторами.

Рекламные конструкции должны иметь маркировку с указанием владельца рекламной конструкции, номера его телефона в соответствии с Государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения», а также номер и дату разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, срок действия разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Размер текста должен позволять его прочтение с ближайшей полосы движения транспортных средств или тротуара.

Вокруг каждой рекламной конструкции (за исключением рекламных конструкций, установленных на газоне) на расстоянии 0,5 метра по периметру выкладывается тактильная плитка (тактильный наземный указатель, предоставляющий инвалидам по зрению необходимую информацию для самостоятельной ориентации) жёлтого цвета с квадратными рифами (назначение плитки – «внимание препятствие») шириной полосы не менее 0,5 метра. Уровень плоскости, выложенной тактильной плиткой, не должен превышать уровень плоскости общего мощения.

2. Размеры рекламной конструкции.

Размер информационного поля: 1200 х 1800 мм.

Внешний габарит рекламной панели: не более 1700 х 2300 мм.

Расстояние между информационным полем и уровнем земли: 500 - 800 мм.

Размер облицовки опорной стойки: 400 - 760 мм.

3. Подсвет рекламной конструкции.

Рекламная конструкция должна иметь внутренний подсвет.

4. Технология замены изображения.

Размещение бумажного постера или винилового полотна.

5. Доведение до потребителя рекламных сообщений.

Доведение до потребителя рекламных сообщений на сити-форматах может производиться:

с помощью неподвижных полиграфических постеров;

с помощью демонстрации постеров на динамических системах смены изображений (роллерных системах), обеспечивающих последовательную вертикальную прокрутку плакатов.

Количество сторон и площадь информационного поля рекламной конструкции 
определяется разделом IV настоящей схемы

Раздел IV

Перечень рекламных конструкций (сити-формат 1,2х1,8 м), размещаемых на территории

муниципального образования город-курорт Геленджик

| № п/п | Тип и вид рекламной конструкции | Коли- чество сторон рекламных конструк-ций | Площадь информа-ционного поля, м2 | Местонахождение рекламной конструкции | Способ доведения рекламных сообщений до потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сити-формат | 2 | 4,32 | ул. Революционная, вблизи отеля «Кемпински» | неподвижный |
| 2 | Сити-формат | 2 | 4,32 | ул. Революционная, вблизи отеля «Кемпински» | неподвижный |
| 3 | Сити-формат | 2 | 4,32 | ул. Кирова, напротив дома №64 | неподвижный |
| 4 | Сити-формат | 2 | 4,32 | ул. Кирова, напротив дома №64 | неподвижный» |

Начальник управления

архитектуры и градостроительства

администрации муниципального образования

город-курорт Геленджик –

главный архитектор                                                                                                                                                       Е.А.Семёнова